PLANILHA RODADAS DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de Ambulância, conforme especificações contidas no anexo I, parte integrante deste Edital.

Item: 01 - VEÍCULO AMBULÂNCIA tipo furgão, 0 km, ano 2018, modelo 2018, motor no mínimo 2.2 diesel 4 tempos, com potencia mínima de 125 cv, turbo alimentado com intercooler, injeção eletrônica sequencial, ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção, freio a disco nas rodas dianteiras com pinças flutuantes e dois cilindros para comando de cada roda, traseiro a disco rígido, controle de estabilidade e tração traseira, direção hidráulica, sistema anti-incêndio, capacidade volumétrica de carga de no mínimo 10,5 m3, compartimento de bagagem com altura máxima de 2,00 m, tanque de combustível com a capacidade mínima de 75 litros, banco do motorista com regulagem de altura, brake light, pré disposição para rádio, faróis de neblina, ar condicionado quente e frio, câmbio no painel, faróis com regulagem elétrica de altura, filtro com pré aquecimento, freio a disco nas quatro rodas, porta lateral corrediça, sistema auxiliar de partida a frio, equipado com estepe e pneus 205/75 r16, revestimento interno total em chapas de poliestireno alto impacto 3mm na cor branca, piso em chapas de compensado naval 15mm revestido com emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, iluminação interna led, porta lateral direita corrediça com janela corrediça com aplicação de película branca,  pega mão no teto em alumínio polido, conjunto de oxigenação portátil 0,7 ,composta de cilindro, válvula reguladora, fluxômetro, umidificador e máscara, suporte para soro e sangue em aço cromado fixo, maca com pés retráteis, desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, estrutura em duro alumínio tubular, dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, espaldo ajustável com seis posições de altura, colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente, parede divisória com janela de comunicação em acrílico entre o compartimento do paciente e do motorista, aplicação de película branca nos vidros do compartimento traseiro, identificação “ambulância” na traseira e dianteira espelhada, duas cruzes vermelhas nas laterais, led dianteira e lateral, sirene de 100w com 3 tiors de som, ar condicionado quente e frio na cabine e compartimento do paciente, rádio AM/FM com autofalante na cabine do motorista e com  todos os demais itens de série , bem como todos os itens obrigatórios pelo CTB. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: AR CONDICIONADO: Extensão ar condicionado quente e frio para o salão de atendimento. REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em chapas de fibra de vidro, com reforços de perfis de aço na linha automotiva, revestimento nas portas laterais e no mesmo material, isolação termo acústica de todo as laterais e teto do veículo em isopor tipo P2 de alta densidade. REVESTIMENTO ASSOALHO: Revestimento do assoalho do veículo em chapas de compensado naval, revestido em tecido emborrachado vinílico automotivo antiderrapante, inteiriça e se emendas com acabamentos nas portas em perfis de alumínio. JANELAS: Instalação de janela na porta lateral corrediça com vidros jateados e caixilhos em alumínio. VENTILADOR OSCILANTE 12 VOLTS: Instalação de 01 ventilador oscilante 12 volts na lateral do veiculo para circulação e distribuição do ar no compartimento do paciente. ILUMINACAO INTERNA: Instalação de 06 luminárias em led no compartimento do paciente com tecla de acendimento no painel de comando da cabine. POLTRONAS: Instalação de uma poltrona com revestimento em courvin padrão, com cinto de segurança na parte frontal da maca. Duas poltronas para passageiros, revestidas em courvin e instaladas na lateral  direita  da carroceria ou banco tipo baú 03 lugares com assento e encosto estofados. ARMARIOS: Armário aéreo lateral esquerdo, em toda a extensão do compartimento do paciente com divisórias internas portas de correr em acrílico e bordas arredondadas em perfil de alumínio extrusado confeccionado em chapas de compensado naval revestido em fórmica. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO: Suporte para cilindro de oxigênio de 3,5 M3, com cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo. CILINDRO DE OXIGENIO 3m³ (21 LTS): Cilindro de 3m³ para oxigênio, fixado em suporte especifico para o mesmo. EQUIPAMENTOS DE OXIGENAÇÃO: Kit de oxigenação composto de manômetro ligado ao cilindro de oxigênio para régua de oxigenação instalada na lateral esquerda, com fluxometro, frasco aspirador e umidificador com mascara facial em silicone. SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Suporte para soro e sangue, confeccionado em aço cromado instalado na lateral do compartimento do paciente. CORRIMÃO: Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veiculo. PRANCHA DE IMOBILIZACAO: Fornecimento de prancha de imobilização confeccionada em compensado naval, com espessura mínima de 15 mm, sem emendas, com aplicação de verniz para impermeabilização e perfis longitudinais de reforço na parte inferior, com cintos. MACA RETRÁTIL: Desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para de ambulâncias, Estrutura em duro alumínio tubular. Dimensionada para suportar vítimas até 200 kg, com dimensões mínimas: 1950 mm x 560 mm. Respaldo ajustável com seis posições de altura. Colchonete revestido em material impermeável, auto-extinguível, costurado eletronicamente. Quatro rodízios de borracha com sistema de freios. Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático Um jogo de cintos de segurança automotivos com sistema de quatro pontas. Dois cintos de segurança  automotivos com sistema duas pontas. Sistema de ancoragem de rápida utilização instalado no assoalho/estrutura da carroceria e sistema de segurança automático que impede a queda acidental. Garantia de 01 ano. FAROIS DE EMBARQUE: Instalação de faroletes direcionáveis de embarque, sendo um na porta corrediça lateral e um sob as portas traseiras. SINALIZADOR ACUSTICO LUMINOSO: Sinalizador tipo barra de luzes de led modelo novo e sirene eletrônica, com acionamento no painel do veiculo. PINTURA A GRAFISMO EXTERNO: A adesivação e pintura externa serão conforme os padrões do cliente ou legislação vigente, com adesivos em vinil da linha automotiva. GARANTIA: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação, sem limite de quilometragem.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC TRADE & CONSULTING DO BRASIL LTDA-ME | 193.000,00 | Desempate por sorteio 192.800,00 | 192.500,00 | 192.200,00 | 191.900,00 | 191.500,00 | 191.000,00 Vencedor marca Mercedes benz/sprinter | Aceita a proposta acima orçamento motivo conferencia das pesquisas de preços onde uma das empresas participantes cotou com valor acima do orçamento. ademais a empresa vencedora justificou que assistencia tecnica prestada na sede do municipio referente as adpatação do veiculo não ter custos. |
| VEISA VEICULOS LTDA | 193.000,00 | 192.600,00 | 192.300,00 | 192.000,00 | 191.700,00 | Não cobre lance |  |  |