PLANILHA RODADAS DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018.

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, com vistas a Aquisição de uma motoniveladora nova, conforme especificações contidas no anexo I, parte integrante deste Edital.

Item : 01 - Motoniveladora nova equipada com motor da mesma marca do equipamento, turbo diesel de 6 ( seis ) cilindros, com dupla curva de potência de 178 a 205  HP de potência líquida no volante padrão de fábrica diesel turbo alimentado.

- Transmissão em 02 modos de operação com conversor de torque e sistema de ¨ Lock Up ¨, com no mínimo 06 (seis) marchas a frente e 3 (três) a reverso.

- Acionamento do eixo de giro do circulo através de motor hidráulico e dentes externos, perfil da lâmina com formato em curva envolvente, com deslocamento lateral para ambos os lados.

- Ripper traseiro em paralelograma de no mínimo 5 (cinco) dentes, cabine fechada  R.O.P.S/F.P.O.S com ar condicionado (original de fábrica), cela móvel de cinco furos, padrão para operação de talude a 90º (noventa graus), e trava hidráulica, chave geral automática, com peso operacional acima de 15.200Kg.

- Lâmina central com no mínimo 3.962 mm de comprimento e no mínimo 671 mm de altura e no mínimo 22 mm de espessura.

- Direção hidrostática acionada por bomba de engrenagens.

-Pneus no mínimo aro 17,5x25 12L L2 , rodas 03( três) Peças.

- Faróis de uso noturnos dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção, bem como todos os equipamentos de segurança e tráfego, conforme normas do CONTRAN e DETRAN.

- Catálogo da máquina em língua portuguesa fornecido pelo fabricante, não podendo ser cópia ou emitido pelo  licitante.

- Equipamento (motoniveladora), deverá ter garantia de 24 meses sem limites de horas.

- Durante o período de garantia, o licitante deverá realizar às suas expensas, revisões a cada 300 (trezentas) horas, e a troca de óleos e filtros, utilizando sempre produtos originais conforme especificações do equipamento.

- Os serviços de garantia e revisões da motoniveladora deverão ser realizados na sede do município de São Francisco de Assis- RS, sem a incidência de nenhum custo adicional (deslocamento, hospedagem e tudo o mais necessário para a correta execução do serviço), ficando a cargo do município apenas a reposição de peças que apresentem desgaste natural durante o período de garantia. Havendo necessidade de remoção do equipamento até a oficina credenciada da contratada para fins de correção de problemas originários de fábrica, o custo do transporte ficará a cargo da licitante.

- A licitante deverá indicar assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Sul e fornecer o termo de garantia.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod | 9ª Rod | 10ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | 550.000,00 | 549.000,00 | 548.000,00 | 547.000,00 | 546.000,00 | 545.000,00 | 544.000,00 | 543.000,00 | 542.000,00 | 541.000,00 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 590.000,00 | 549.900,00 | 548.900,00 | 547.900,00 | 546.900,00 | 545.900,00 | 544.900,00 | 543.900,00 | 542.900,00 | 541.900,00 |
| Empresa | 11ª Rod | 12ª Rod | 13ª Rod | 14ª Rod | 15ª Rod |  |  |  |  |  |
| J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A | 540.000,00 | 539.000,00 | 535.000,00 | VENCEDORA | MARCA/MODELO CASE/865B |  |  |  |  |  |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 540.900,00 | 539.900,00 | Ñ COBRE O LANCE |  |  |  |  |  |  |  |