PLANILHA RODADAS DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019.

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de uma retroescavadeira zero quilômetro, conforme especificações contidas no anexo I, parte integrante deste Edital.

Item 01 - Retroescavadeira zero quilômetro, ano de fabricação 2019, cabine fechada com ar condicionado, motor turbo com potência bruta de no mínimo 85HP, Tração 4x4, peso operacional de no mínimo 7.200kg, com cabine e ar condicionado originais de fábrica, com limpador elétrico de parabrisa frontal e traseiro. Transmissão com quatro marchas à frente e quatro a ré, Chassi Monobloco, freio de estacionamento independente do freio de serviço, Tanque combustível capacidade mínima de 135 litros, caçamba frontal com capacidade mínima de 0,88m³, equipada com dentes, caçamba traseira com capacidade mínima de 0,26m³  equipada com dentes, com espelhos retrovisores, sistema de iluminação dianteiro e traseiro, alarme de ré, sistema hidráulico com bomba de engrenagens e vazão mínima de 29 lts p/ minuto, com força de escavação/desagregação no braço traseiro de no mínimo 3.700kg, profundidade de escavação mínima de 4.315mm e força de escavação/desagregação na caçamba dianteira de no mínimo 5.355kg, com 04 (quatro) pneus novos, sendo os traseiros de 16,9 x 24, com no mínimo 10 lonas e os dianteiros de 12,5 x 18, com no mínimo 10 lonas. Aros traseiros com 10 parafusos cada um. Com todos os equipamentos exigidos em lei. Garantia mínima de 12 meses.

Obs:

- A empresa vencedora fornecerá, gratuitamente, óleos lubrificantes e hidráulicos, assim como os filtros utilizados na manutenção durante o período de garantia.

- O proponente deverá comprovar que possui assistência técnica dentro da exigência, ou seja, os serviços de garantia e assistência técnica para os equipamentos deverão ser prestados dentro do Estado do Rio Grande do Sul, desde que não cause ônus à prefeitura.

A empresa deverá apresentar plano de manutenção do equipamento para revisões durante o período de garantia.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shark Maquinas para Construção Ltda | R$ 240.500,00 | R$ 239.000,00 | Vencedora | Marca New Holland | Modelo B95B |  |  |