PLANILHA RODADAS DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016.

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a Aquisição de Equipamentos de informática, conforme solicitação das Secretarias requerentes e especificações contidas no anexo I, parte integrante deste Pregão Presencial.

Item. 01 - Monitor Para Microcomputador, Item. 05 - Monitor para Microcomputador e Item. 08 - Monitor para Microcomputador.

Especificações:

- Display: 18,5" (Ou Superior) LED Widescreen 16:9 (1366x768); - Brilho: 250cd/M²; - Ângulo De Visão (Horizontal / Vertical): 170º/160º;

- Suporte De Cores: 16.7M; - Contraste: Mega DCR 5M:1 - (1000:1); - Wall - Mount: 75x75 Mm; - Tempo De Resposta: 5 Ms;

- Plug & Play: DDC 2B; - Pixel Pitch: 0,300 X 0,300 Mm; - Sinal De Vídeo: DVI, D-Sub; - Gabinete: Gradação Em Vermelho Translúcido;

- Recursos Especiais: Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Off Timer, Magic Tune, Image Size; - Compatibilidade Com Mac: Sim;

- Conteúdo Da Embalagem: Monitor, Manual De Instalação, Cabo D-Sub, Cabo De Alimentação, Fonte Externa, Base E Conector Da Base; - Garantia: 01 Ano.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod | 9ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri Shop Informática Ltda | 539,00 | 503,00 | 500,00 | Ñ cobre o lance |  |  |  |  |  |
| Abiteck Comércio de Eletrodomesticos e Informática Ltda | 505,00 | 502,00 | 499,00 | vencedora | AOC |  |  |  |  |

Item: 2- Nobreak Senoidal Premium Preto (2000VA, 06 Baterias Selada De 7Ah, Entrada Bivolt)

Características:
-IndicadorVisual De Potência Consumida  - Maior Número De TOMADAS Por Nobreaks (8 Tomadas) - Proteções De Curto Circuito, Sobretensão, Subtensão E Baterias - Pode Ser Ligado Em GRUPO GERADOR - Nobreak Altamente COMPACTO Com Placa SMD De Alta Tecnologia - Processador DSP (Digital Signal Processor) - Tolera Variação De FREQUÊNCIA Entre 47Hz E 63Hz - 2 Anos De Garantia, INCLUÍNDO AS BATERIAS - Autonomia De 15 Minutos, Aproximadamente, Para 06 Micro-Computadores Ligados

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod | 9ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri Shop Informática Ltda | 2.930,00 | 2.730,00 | 2.727,00 | 2.725,00 | vencedora | Ragtech/Easu Pró/ Senoidal |  |  |  |
| Abiteck Comércio de Eletrodomesticos e Informática Ltda | 2.733,00 | 2.729,00 | 2.726,00 | Ñ cobre o lance |  |  |  |  |  |

Item. 03 - Microcomputador  e Item. 07 - Microcomputador

Observação:

O Monitor Não Está Incluso Nessa Descrição, Caso Seja Necessário Deverá Ser Pedido O Monitor E O Estabilizador Separadamente.

Especificações:

- Processador: I5 3330 2.9GHZ 6M CACHE LGA1155 (Igual Ou Superior); - Chipset: Intel® H61; - Memória: 8 GB DDR3 1333 MHZ (Igual Ou Superior);

- Disco Rígido: HDD 500GB SATA 6.0GB/S 32MB 7200 RPM (Igual Ou Superior); - Placa Mãe: ASUS Ou GIGABYTE; - Fonte: 300W 20+4P;

- Rede: Integrado 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; - Vídeo: Integrado; - Som: 7.1-Channel Audio Integrado; - Slot Expansão: 1 X Slot Pcie X16 (Gen2.0) / 1 X Slot Pcie X1;

- Drives Ópticos: DVDRW SATA; - Baias Externas: 3 Baias Externas (No Mínimo); - Teclado: PS2 ABNT II Padrão (Brasileiro, Com Ç); - Mouse: Óptico Com Padrão PS/2, Dois Botões E Scroll; - Sistema Operacional: Microsoft Windows Seven Professional (Ou Ultimate) Original;

Observações:

- No Quesito Sistema Operacional, Não Será Aceito Nenhuma Versão Do Microsoft Windows 8 Ou Windows 10, Somente O Microsoft Windows Seven, Conforme Especificado Acima, Devido A Questões De Compatibilidade Dos Sistemas Utilizados Pela Empresa; - Referente Aos Cabos, Todos Com Tomada Já No Novo Padrão ABNT. -Voltagem: Bivolt;
- Garantia Do Fornecedor: 01 Ano

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod | 9ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri Shop Informática Ltda | 3.568,00 | 3.120,00 | 3.117,00 | 3.113,00 | vencedora | Compusonic/ I5-3330 |  |  |  |
| Abiteck Comércio de Eletrodomesticos e Informática Ltda | 3.123,00 | 3.119,00 | 3.115,00 | Ñ cobre o lance |  |  |  |  |  |

Item. 4 - Microcomputador

Especificações:

- Processador: I5 3330 2.9GHZ 6M CACHE LGA1155 (Igual ou superior); - Chipset: Intel® H61; - Memória: 8 GB DDR3 1333 MHZ (igual ou superior);

- Disco Rígido: HDD 500GB SATA 6.0GB/S 32MB 7200 RPM (igual ou superior); - Placa Mãe: ASUS ou GIGABYTE; - Fonte: 300W 20+4P;

- Rede: Integrado 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; - Vídeo: Integrado; - Som: 7.1-channel audio integrado; - Slot Expansão: 1 x slot PCIe x16 (Gen2.0) / 1 x slot PCIe x1;

- Drives Ópticos: DVDRW SATA; - Baias Externas: 3 baias externas (no mínimo); - Teclado: PS2 ABNT II padrão (brasileiro, com Ç); - Mouse: óptico com padrão PS/2, dois botões e scroll;

- Sistema operacional: Microsoft Windows Seven Professional (ou Ultimate) original;

Observações:

- No quesito Sistema Operacional, não será aceito nenhuma versão do Microsoft Windows 8, somente o Microsoft Windows Seven, conforme especificado acima, devido a questões de compatibilidade dos sistemas utilizados pela empresa; - Referente aos Cabos, todos com tomada já no novo padrão ABNT. - Voltagem: bivolt; - Garantia do fornecedor: 01 ano.
Conteúdo incluso com o computador:

- Teclado; - Caixa de som; - Mouse; - Licença Windows Seven Professional (ou superior); - Manual do usuário; - CD Driver de Instalacão placa mãe; - Cabos de Força.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod | 9ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri Shop Informática Ltda | 3.648,00 | 3.120,00 | Ñ cobre o lance |  |  |  |  |  |  |
| Abiteck Comércio de Eletrodomesticos e Informática Ltda | 3.123,00 | 3.118,00 | vencedora | NTC |  |  |  |  |  |

Item. 06 - NO-BREAK 1400VA BIVOLT AUTOMÁTICO  e  Item. 09- NO-BREAK 1400VA BIVOLT AUTOMÁTICO

c/ 2 baterias, especificação: aplicações: - computadores, monitores e impressoras; - estações de trabalho (desktops); - pequenos e médios servidores; - equipamentos de conexão de rede; - equipamentos de telefonia e telecomunicações: pabx, fax, rádios de comunicação.  Principais características: - microprocessado (risc); - forma de onda senoidal por aproximação (pwm - controle de largura e amplitude); - regulação automática de voltagem (avr) line interactive; - indicadores de funcionamento pela rede ou baterias, sobrecarga e final de autonomia; - alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia; - gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática; - proteção eletrônica contra sub e sobretensão, sobretemperatura, curto-circuito e sobrecarga no inversor; - diagnóstico de alerta avançado (impede a paralisação do sistema); - supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno); - circuito desmagnetizador; - inversor sincronizado com a rede (sistema pll); - dc start - permite ser ligado na ausência de rede elétrica; - proteção contra descarga total das baterias; - proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a norma uit k-20; - tensão nominal de entrada 115v (monovolt), 220v (monovolt) ou seleção automática 115v/220v; - tensão nominal de saída 115v; - freqüência de entrada 60hz +/- 5hz; - tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro); - chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário; - conector do tipo engate rápido para expansão de autonomia (banco de baterias externo).ficha técnica - potência máxima (va/w) fp 0.62: 1400/868; - rendimento: 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria); - tensão de entrada (v): 115v (monovolt) / bivolt automático (115v/220v) / 220v (monovolt);- frequência nominal de rede: 60hz +/- 5hz;- variação máxima de entrada: para 115v = 90v - 137v / para 220v = 187v - 253v; - tensão de saída (v): 115v; - regulação de saída: +/- 6% (operação pela rede ou bateria); - frequência de saída (hz): 60hz +/- 1% (para operação em bateria);- forma de onda do inversor: senoidal por aproximação (pmw - controle de largura e amplitude);- acionamento do inversor: menor que 0,8 ms; - número de tomadas na saída: 4; - baterias internas (12v/7ah): 2; - tempo de autonomia: 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática; -tempo de recarga: menor que 6 horas para 90% da carga; -comprimento do cabo telefônico: 1,5 metro; -comprimento do Cabo de força: 1,2 metro; garantia: 12 meses

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod | 9ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tri Shop Informática Ltda | 788,00 | 781,00 | vencedora | Ragtech/ Easy Way New |  |  |  |  |  |
| Abiteck Comércio de Eletrodomesticos e Informática Ltda | 1.182,00 | Ñ cobre o lance |  |  |  |  |  |  |  |