PLANILHA RODADAS DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR  LOTE, objetivando Contratação de mão de obra, empresa empreiteira (especializada), conforme especificações contidas no anexo I, parte integrante deste Edital.

LOTE 01 - Contratação de mão de obra, empresa empreiteira (especializada), para substituição da cobertura em telhas de barro por chapas de aluzinco, chapa de 12 metros que deverão ser recortadas, pela contratada, conforme se fizer necessário. Todo o madeiramento do telhado que estiver defeituoso, com apodrecimento, estruturas quebradas ou comprometidas de qualquer forma deverão ser removidas e substituídas. As calhas, tubos de quedas rufos e algeroz deverão ser reparados em tudo o que se fizer necessário para seu perfeito funcionamento, inclusive limpas e desobstruídas para permitir o escoamento das águas pluviais.

Material de reposição (permanente) será de  responsabilidade da contratante Prefeitura Municipal. As telhas de barro a serem substituídas serão preservadas e armazenadas no pátio da Prefeitura Municipal para serem reutilizadas em obra de pequeno porte. Caberá também à empreiteira tomar todas as medidas cabíveis e necessárias para evitar possíveis transtornos na parte interna do prédio com intempéries, não deixando a obra descoberto.

Durante o período de execução dos serviços contratados a empresa deverá proteger a cobertura que estiver sido removida ou descoberta com o auxilio de lonas plásticas por conta da Empresa contratada para garantir que a água ou umidade não atinja o interior da edificação. Todo e qualquer problema decorrente desta fase que venha a comprometer qualquer cômodo da edificação é de inteira responsabilidade do executante.

O local e seu entorno deverão estar limpos, sem quaisquer tipo de resíduos, manchas nas paredes, vidros e pisos. Todas as partes que compõe o telhado deverão ser entregues em perfeitas condições de uso garantindo seu perfeito funcionamento.

Execução em conformidade com as especificações particularizadas contidas em plantas e memorial descritivo, parte integrante e indissociável deste processo.

São de inteira responsabilidade da Empresa Empreiteira as leis sociais e direitas trabalhistas e será exigida a apresentação dos comprovantes de recolhimento.

Medição e pagamentos conforme cronograma físico financeiro.

Prazo de execução (60) sessenta dias. Será exigida a presença do engenheiro e/ou arquiteto responsável da Firma empreiteira no departamento de engenharia da Prefeitura Municipal para visita no local da obra, anterior a data de licitação .

OBS:  A EMPRESA ENCARREGADA DE PRESTAR OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DEVERÁ REALIZAR OS TRABALHOS OBEDECENDO AO PREVISTO NA NORMA REGULAMENTADORA NR35 (TRABALHO EM ALTURA), BEM COMO DISPOR DE REGISTRO ATIVO JUNTO AO CREA ou CAU  DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

LOTE 01 - Contratação de mão de obra, empresa empreiteira (especializada), para SUBSTITUIÇÃO DE TELHA CERAMICA POR ALUZINCO, LIMPEZA E REPAROS NAS CALHAS E TUBOS DE QUEDAS E COLOCAÇÃO DE NOVA CALHA.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Item: 1.1 -  REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF . 12/2017.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Item: 1.2 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Item: 1.3 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

| Empresa | 1ª Rod Lance de abertura Proposta de Preços. | 2ª Rod | 3ª Rod | 4ª Rod | 5ª Rod | 6ª Rod | 7ª Rod | 8ª Rod |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |